## Slide 1
基于八叉树点云压缩算法的实现
汇报人：王宇航 叶成伟
南方科技大学

## Slide 2
4.未来改进方向
1.项目简介
2.研究历程
3.成果总览
目录

## Slide 3
PART-1
项目简介

## Slide 4
项目背景
如今，3D数据的使用越来越广泛。点云作为一种流行的3D数据格式，不论是学术界还是工业界，均受到了许多研究者的青睐。其中，3D点云的一个重要应用就是自动驾驶的落地。
然而，点云数据量的庞大性，对数据的存储与传输造成了巨大的不便。

## Slide 5
项目简介（项目主题）
本项目的研究内容为，在 OpenCV5.x 分支中，基于八叉树实现可选分辨率的点云数据压缩，通过该算法，丰富 OpenCV5.x 对点云数据 的处理功能。同时，采用了深度相机进行点云扫描，获取真实的点云数据，进行压缩并分析所得结果。

## Slide 6
研究历程
PART-2

## Slide 7
研究历程
1.前期工作
2.算法设计
3.测试分析

## Slide 8
项目流程
深度相机采集点云数据
体素化预处理
八叉树建模
八叉树编码
熵编码
重构点云数据
储存压缩字节流
逆向推导
编码模块
解码模块

## Slide 10
项目调研
· OpenCV是一个著名的跨平台计算机视觉库
· OpenCV的下一个大版本5.x将涉足3D领域
· 常用的3d库PCL，DRACO均实现了点云压缩， OpenCV及Open3D未实现
· 目前OpenCV中的八叉树实现较为精简，主要为KNN服务，并未提供遍历八叉树提供序列化数据的功能。

## Slide 11
八叉树在压缩上的优势
vs 点云：
离散数据，精简且计算高效
vs 体素：
只在密集区域编码，
适用于普遍稀疏的3D表面
vs kd-tree：
结构稳定，对微小变化不敏感
层次信息明确，可变精度

## Slide 12
点云预处理
original coordinates
to
voxel coordinate system
（0.251…, 0.502.., 0.753…）
(25, 50, 75)

## Slide 13
位运算构建八叉树

## Slide 14
八叉树的序列化与还原

## Slide 15
熵编码模块
1.统计所有占位码的频率直方图
2. 按照占位码的频率划分区间
3. 依次找到占位码对应的子区间
4. 重复2，3步直至编码所有占位码
5. 取最终子区间左边界数作为编码结果，与直方图一并输出

## Slide 16
成果总览
PART-3

## Slide 17
成果总览
1.可选精度的压缩
2.压缩率的探究
3.压缩还原的准确性

## Slide 18
可选精度压缩
“stanford bunny”
多精度压缩重构点云展示

## Slide 19
相机参数

## Slide 20
可选精度的压缩
原点云
沙盘场景

## Slide 21
压缩点云与原点云比较（精度10mm，有损）
稀疏采样，10mm以下的高频信息被滤除

## Slide 22
压缩点云与原点云比较（精度1mm，无损）
所有点均被保留，与原点云基本重合

## Slide 23
可选精度的压缩（视频展示）

## Slide 24
实验分析
PART-4

## Slide 25
压缩率的探究
压缩率是本项目的重要目标。在上述的实验中测试了不同参数设置下的压缩，得到如下结果：
· 参数范围：0.001mm-20mm
· 原始点云精度：±1-3mm
· 原始点云数据量：3,712,458 Bytes
精度参数与文件大小，压缩比的对应关系

## Slide 26
压缩率指标：bpp码率
为了得到压缩文件的编码效率，本项目采用Bits per point（bpp）作为压缩率的指标
其计算方法为：
对比数据来源：Real-time Compression of Point Cloud Streams
2012年发表于 IEEE ICRA会议

## Slide 27
压缩还原的质量：峰值信噪比（PSNR）
为了评价压缩重建点云的质量，本项目使用峰值信噪比（psnr）（Huang et al. 2008）
其计算公式为：
· 峰值信号大小定义为根节点（即包围盒）的对角线长度；
· 噪声定义为重建点云与原点云对应点欧式距离的均值
依据：A Generic Scheme for Progressive Point Cloud Coding
（Huang et al. 2008）

## Slide 28
率失真曲线（R-D curve）
x轴为码率（bpp，单位bits），y轴为PSNR（单位dB）
对比数据来源：A Generic Scheme for Progressive Point Cloud Coding
2008年发表于 IEEE TVCG期刊

## Slide 29
0.1mm psnr=77.9
3mm psnr=52.8
10mm psnr=42.3
PSNR与对应精度的直观展示

## Slide 30
未来改进方向
PART-4

## Slide 31
更近一步
细节编码/Direct coding mode：
当编码过程中判定当前八叉树节点所包含的点为孤立时，将直接编码该点的剩余坐标。孤立的条件采用6N法则，即当前节点的父节点相邻六个同等级节点都为空。

## Slide 32
集成到OpenCV库
目前八叉树压缩的算法已经基本完成，下一步是尝试将代码合并到OpenCV库中。为此，需要跑通所有单元测试，确保代码逻辑正确。同时，需要确保代码在不同平台上都能正常运行。
通过项目的持续集成脚本后，我们将听取项目管理员的意见，对代码效率进行进一步的优化，并让代码符合OpenCV库的风格。

## Slide 33
Q&A